1. Идентификация вещества/препарата и компании/предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Дау Изолан»

г. Владимир

Российская Федерация

Тел. *4922* 53 64 27, 41 27 01

Факс *4922* 53 43 58

Наименование продукта:   Компонент Изолан А-435,

ТУ 2226-082-97445105-10

Применение вещества / препарата.

Компонент для производства полимеров на основе полиуретана.

2. Состав/информация об ингредиентах

Высокомолекулярный спирт простого полиэфира

Компоненты, обусловливающие опасность:

N,N-Диметилциклогексиламин	> 1,0 - < 3,0 %         C:   NR10, R20/21/22, R34, R50

3. Идентификация опасных факторов

В соответствии с критериями ЕС это изделия не является опасным.

4. Меры по обеспечению неотложной помощи

Никогда не давать жидкостей и не вызывать рвоту, если больной находится в бессознательном состоянии или у него начались судороги

Ингаляция

Если происходит воздействие, необходимо выходить на свежий воздух. Консультироваться с врачом.

Соприкосновение с кожей

Снять загрязнённую одежду. Отстирать в проточной воде или под душем.

Соприкосновение с глазами

Промыть глаза большим количеством воды. Обратиться к медицинскому персоналу.

Прием во внутрь

Немедленно обращаться за медицинской помощью.

К сведению врача

Никакого конкретного противоядия. Поддерживающий уход. Лечение основано на суждении врача в ответ на реакции больного.

5. Меры по обеспечению противопожарной защиты

Среды пожаротушения

Водяной туман или тонкое распыление. Диоксид углерода. Огнегасящая пена стойкая к воздействию спирта. Сухой химикат.

Опасные продукты горения

Соляная кислота. Плавиковая кислота. Хлор. Фтор. Фосген

Окиси углерода. Неполное сгорание может приводить к образованию токсических продуктов пиролиза.

Защита пожарников

Необходимо носить автономный, индивидуальный дыхательный аппарат положительного давления.

Специфическая опасность возникновения пожара или взрывоопасность.

Будет поддерживать горение

Специфические методы пожаротушения

Остатки пожара должны удаляться в соответствии с местными правилами.

Не сбрасывать воды пожаротушения в потоки, реки и озёра.

6. Меры предотвращения случайного выброса

Личные меры предосторожности

Необходимо носить соответствующее личное защитное оборудование, см. Раздел 8, Контроль воздействия/личная защита. Пролитая жидкость может образовать очень скользкие поверхности.

Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Окопать, чтобы предотвратить загрязнения земли и поверхностной воды, затем перенести в закрытые контейнеры. Утилизировать, если возможно или удалить в соответствии с действующими правилами, см. Раздел 13, Соображения по удалению.

Способы очистки

Пролитая жидкость должна удерживаться и покрываться большим количеством песка, земли или любым другим легко доступным поглощающим материалом, который затем тщательно сметается щеткой, чтобы содействовать абсорбции. Затем смесь может быть собрана в бочки и убрана для удаления. Промыть участок от остатков мылом и водой и смыть. Загрязнённая вода должна сохраняться, не протекать в землю или поверхностные воды.

7. Обработка и хранение

Обработка

Поскольку полиолы обрабатываются вместе с диизоцианатами, важное значение имеет правильное различие между этими двумя видами изделий, чтобы избежать нежелательного смешивания, которое приводит к неуправляемой полимеризации.

Хранение Держать контейнер плотно закрытым; изделие является гигроскопическим.

Температура хранения и срок годности при хранении

Хранить в сухом прохладном  месте

8. Контроль воздействия/личная защита

Нормы воздействия

N,N-Диметилциклогексиламин, ПДК 3 мг/м3

Технический контроль

Для большинства условий, должна быть достаточной хорошая общая вентиляция. Иногда необходима вытяжная вентиляция.

Личное защитное оборудование

Респираторная защита

Для большинства условий, никакой респираторной защиты не требуется, однако, при обработке при повышенной температуре без достаточной вентиляции или в присутствии аэрозолей, необходимо пользоваться воздухо-очищающим респиратором.

Защита кожи

Носить перчатки, непроницаемые к этому материалу. Носить чистую, с длинными рукавами, покрывающую корпус одежду. После работы и перед приёмом пищи, питья или курения тщательно мыться и чиститься с применением мыла и воды. Загрязненная одежда должна быть простирана и/или очищена перед повторным использованием.

Защита глаз/лица

Необходимо использовать защитные очки. Если испарения вызывают раздражение необходимо использование респиратора, защищающего все лицо.  Фонтаны для промывки глаз должны быть расположены в легко доступном месте.

________________________________________________________________________

9. Физические и химические свойства

Внешний вид: 			прозрачная жидкость

Цвет:				желтый

Удельный вес:			1.08  (25оС)

Относительная плотность пара

(воздух = 1):				4,0

Давление пара:			незначительное

Температура замерзания/диапазон: 	не определена

Температура кипения/диапазон:	не определена

Растворимость в воде:			не определена

Температура воспламенения:		> 100оС

Вязкость:				330  мПа.с (25 оС)

________________________________________________________________________

10. Стойкость и реакционная способность

# Неподходящие условия

Избегать открытого огня, сварки или других воздействий высокой температуры, способных вызвать термическое разложение.

Химическая стойкость

Изделие является стойким, но гигроскопическим.

Материалы, которых следует избегать

Кислоты. Окислители. Щелочи. Щелочные и щёлочноземельные металлы. Алюминий и сплавы. Медь и сплавы.

Опасные продукты разложения

Отсутствуют при нормальных условиях хранения и применения.

________________________________________________________________________

11. Токсикологическая информация

Острая токсичность

Оральная LD50 для крыс составляет  1500 - 2000 мг/кг.

Соприкосновение с кожей

Длительное повторяющееся соприкосновение может  раздражать  кожу

LD50 для кожной абсорбции у кроликов > 2000 мг/кг.

Ингаляция

При комнатной температуре возможно воздействие вызванное присутствием HCFC-141b . При более высоких температурах возможны испарения, приводящие к раздражению верхних дыхательных путей.

Соприкосновение с глазами

Может вызывать лёгкое (временное) раздражение глаз.

Системные эффекты

Признаками и симптомами длительного воздействия являются анестезирующий или наркотический эффекты.

________________________________________________________________________

12. Экологическая информация

Оценка главным образом или полностью основана на данных для аналогичных материалов.

Деградация

Материал стабилен в окружающей среде. По причине низкой биологической реактивности продукт следует предохранять от попадания в почву и воду.

Гидратационная токсичность

По причине низкой биологической реактивности продукт не представляет экологической угрозы при попадании в почву и воду.

________________________________________________________________________

13.	Удаление отходов

Всякий раз, когда это возможно, следует избегать или минимизировать образование отходов. Сжигание при утвержденных, контролируемых условиях согласно действующим положениям. Дымовые газы перед выбросом в атмосферу пропустить через скруббер.

14. Информация по транспортировке

Разрешена перевозка любым видом транспорта.

Получение ADR не требуется.

15. Регулирующая информация

Знак опасности: не требуется.

Указания риска: Вредно при проглатывании во внутрь

___________________________________________________________________

16. Другая информация

Нет другой информации.

_________________________________________________________________

Этот Справочный Листок Основных Данных по Технике Безопасности соответствует основным регулирующим требованиям ЕС для листков данных по технике безопасности на дату опубликования, и предназначается для перевода и адаптации в Европейские национальные документы. На этой документ НЕ следует полагаться для определения соответствия законам и правилам отдельных стран без соответствующих местных переводов и адаптаций. Именно вы несёте ответственность, чтобы гарантировать, что любой листок данных по технике безопасности, взятый или адаптированный из этой системы для перераспределения или использования, соответствует всем законам и правилам, которые применяются к любому такому использованию или перераспределению.