Таблица № 2.	Размещение кормовых запасов весом 2,5 кг. в одной рамке на зимний период.

| № п/п | Наименование | Типовые | Новые размеры рамок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внешние размеры рамок |
|  |  | 435х300 | 300х435 | 300х400 | 320х400 | 370х400 | 400х400 |
|  |  | Внутренние размеры рамок |
|  |  | 415х270 | 280х405 | 280х370 | 300х370 | 350х370 | 380х370 |
| 1 | Вес меда в целой рамке гр. | 4000 | 4048,38 | 3698,52 | 3962,7 | 4623,15 | 5019,42 |
| 2 | Вес меда в 1 мм (гр.) | 14,81 | 10,00 | 10,00 | 10,7 | 12,49 | 13,56 |
| 3 | Вес меда на зимний период гр | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 4 | Высота меда в рамке мм | 168,8 | 250,00 | 250,00 |  | 200,16 | 184,36 |
| 5 | Диаметр клуба пчел: мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 | Ширина меда вне клуба |  |  |  |  |  |  |
|  | пчел мм | 165 | 30 | 30 | 50 | 100 | 130 |
| 6 | Внут. ширина рамки мм | 415 | 280 | 280 | 300 | 350 | 380 |
| 7 | Вес меда в 1 мм (гр.) | 14,81 | 10,0 | 10,0 | 10,7 | 12,49 | 13,56 |
| 8 | Высота меда в рамке на зиму |  |  |  |  |  |  |
|  | при весе корма 2500 гр. (мм) | 168,8 | 250,0 | 250,0 | 233,64 | 200,16 | 184,36 |
| 9 | Вес меда над клубом пчел |  |  |  |  |  |  |
|  | (стр.7:гр.6х250х стр.8) гр. | 1505,98 | 2231,25 | 2231,25 | 2229,17 | 1785,71 | 1644,68 |
| 10 | Вес меда над клубом пчел |  |  |  |  |  |  |
|  | в процентах: % | 60,24 | 89,25 | 89,25 | 89,17 | 71,43 | 65,79 |
| 11 | Вес меда за пределами клуба |  |  |  |  |  |  |
|  | пчел гр.(2500-стр.9) | 994,02 | 268,75 | 268,75 | 270,83 | 714,29 | 855,32 |
| 12 | Вес меда вне клуба пчел |  |  |  |  |  |  |
|  | в процентах: % | 39,76 | 10,75 | 10,75 | 10,83 | 28,57 | 34,21 |
| 13 | Высота кормовых запасов |  |  |  |  |  |  |
|  | при наличии корма в рамке |  |  |  |  |  |  |
|  | 2500 гр. мм | 168,8 | 250,0 | 250,0 | 233,64 | 200,16 | 184,36 |
| 14 | Высота пустых ячеек сота для |  |  |  |  |  |  |
|  | формирования клуба пчел на |  |  |  |  |  |  |
|  | зимний период мм | 101,2 | 155 | 120 | 136,36 | 169,84 | 185,64 |
|  | Зимовка в омшанике: |  |  |  |  |  |  |
|  | Движение клуба пчел |  |  |  |  |  |  |
|  | вверх по 1 мм в сутки: |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Суток | 168,8 | 250,0 | 250,0 | 233,64 | 200,16 | 184,36 |
| 16 | Месяцев (стр. 15 : 30 дн.) | 5м.18дн. | 8м.10дн. | 8м.10дн. | 7м.23дн. | 6м.20дн. | 6м.04дн. |
|  | Зимовка на воле или в |  |  |  |  |  |  |
|  | холодных помещениях: |  |  |  |  |  |  |
|  | Движение клуба пчел |  |  |  |  |  |  |
|  | вверх по 1,1 мм в |  |  |  |  |  |  |
|  | сутки: |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Суток (стр.15 : 1,1) | 153,45 | 227,27 | 227,27 | 212,4 | 181,96 | 167,60 |
| 18 | Месяцев (стр.17 : 30 дн.) | 5м.03дн | 7м.17дн. | 7м.17дн. | 7м.02дн. | 6м.01дн. | 5м.17дн. |
| 19 | Пополнение корма до 251 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | (251 мм – стр. 15) мм | 82,2 | 1,0 | 1,0 | 17,36 | 50,84 | 66,64 |
| 20 | Вес пополненного корма гр. | 1217,38 | 10,0 | 10,0 | 185,75 | 634,99 | 903,64 |
| 21 | Вес меда в рамке на зиму |  |  |  |  |  |  |
|  | после пополнения гр. | 3717,38 | 2510,00 | 2510,00 | 2685,75 | 3134,99 | 3403,64 |
| 22 | Высота меда необходимого |  |  |  |  |  |  |
|  | на зимний период мм | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| 23 | Ширина сота рамки мм | 415 | 280 | 280 | 300 | 350 | 380 |
| 24 | Ширина меда за пределами |  |  |  |  |  |  |
|  | клуба мм | 165 | 30 | 30 | 50 | 100 | 130 |
| 25 | Вес меда на зимний период |  |  |  |  |  |  |
|  | за пределами клуба пчел |  |  |  |  |  |  |
|  | (стр20:стр22хстр23) гр | 1477,96 | 268,82 | 268,82 | 485,53 | 960,66 | 1242,15 |
| 26 | Высота сота для формирова- |  |  |  |  |  |  |
|  | ния клуба пчел на зимний |  |  |  |  |  |  |
|  | период мм | 19 | 154 | 119 | 119 | 119 | 119 |